Лестница приставная с широкими ступенями ЛПШ-2,0

П  А  С  П  О  Р  Т

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

1.1. Лестница приставная с широкими ступенями предназначена для производства монтажных работ и в индивидуальном строительстве. Работы проводятся с соблюдением мер безопасности.

1.2. Они могут применяться в помещениях и на открытом воздухе при температуре от минус 40 0 С до плюс 50 0 С и относительной влажности до 100%.

1.3. Лестницы изготавливаются из профильной трубы, ступени из рифленой круглой трубы, предотвращающего скольжение, сплавы АД31Т1 и АМГ.

1.4.Торцы труб заглушены пластиковыми заглушками.

1.5. Соединения лестницы выполнены на сварке.

1.6. При эксплуатации лестниц строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и указания, приведенные в проекте производства работ по монтажу конструкций.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2.1. Допустимая нагрузка не более 1200 Н (120 кгс).

2.2. Основные размеры и масса:

| Угол эксплуатации градусы | Высота, установки, не более (мм) | Ширина, ступени(мм) | Расстояние между ступенями (мм) | Масса, не более (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70° | 1800* | 440* | 309 | 8,0 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

3.1. В комплект поставки лестницы  входят:

- лестница	1 шт.

- паспорт 	1 шт.

При поставке партиями паспорт прикладывают на каждые 10 изделий одного типа.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

4.1. Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с предохранением их от перемещения в транспортных средствах.

4.2. Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

5.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки с завода-изготовителя в эксплуатирующую организацию, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

6.1. Лестница ЛПШ-2,0 соответствует чертежу ЛПШ-2.00.00СБ и признан годным в эксплуатации.

| Штамп ОТК Дата изготовления |  |
| --- | --- |